项目要求及材料清单

一．项目要求

1、要将原有破损的风管全部清理到楼下地面。

2、要将原有损坏的风管支撑全部拆除，旧螺丝点位要切除与地面平行并打上防水胶进行处理。

3、在装新风管时，在做支撑部位螺丝打孔时一定要注意楼顶楼板的厚度，不能用过长的钻头打孔，并用水泥封住螺丝打孔位。

4、在使用吊车吊用设备及辅助材料时一定捆牢扎实，避免撒落物品砸坏下面的玻璃雨棚及厂房的墙体设施，必须做好吊车周边安全防护措施。

5、施工期为    个日历天，施工人员必须服从现场管理人员监督，完工后清理场地，运走建筑物料到园区外并处理。

6、质保期一年。

二．主要材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 平方 | 厚度 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站排风管 |
| 一、 | ①号设备 |  |  |  | 1.0mm | 镀锌 |
| 1 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm-长1220mm | 节 | 19 | 147.38 | 1.0mm | 镀锌 |
| 2 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm-长1010mm | 节 | 1 | 6.42 |  |  |
| 3 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm-长800mm | 节 | 1 | 5.09 |  |  |
| 4 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm-长1370mm | 节 | 1 | 8.71 |  |  |
| 5 | 45°弯头 | 1250*1600mm | 个 | 3 | 27.36 |  |  |
| 6 | 90°弯头 | 1250*1600-R=400*400mm | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
| 7 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长770mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长500mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防火帆布 | Φ1300mm-长250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢出风口防鼠网 | 1340*1700mm | 块 | 1 |  | 10*10mm | 201不锈钢 |
| 二、 | ②号设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1010mm | 节 | 1 | 6.42 | 1.0mm | 镀锌 |
| 2 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长500mm | 节 | 1 | 3.18 |  |  |
| 3 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1220mm | 节 | 15 | 116.35 |  |  |
| 4 | 45°弯头 | 1250*1600mm | 个 | 3 | 27.36 |  |  |
| 5 | 90°弯头 | 1250*1600-R=400*400mm | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
| 6 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长600mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防火帆布 | Φ1300mm-长250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢出风口防鼠网 | 1340*1700mm | 块 | 1 |  | 10*10mm | 201不锈钢 |
| 三、 | ③号设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1010mm | 节 | 1 | 6.42 | 1.0mm | 镀锌 |
| 2 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1560mm | 节 | 1 | 9.91 |  |  |
| 3 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1220mm | 节 | 12 | 93.1 |  |  |
| 4 | 45°弯头 | 1250*1600mm | 个 | 3 | 27.36 |  |  |
| 5 | 水平曲头 | 1250*1600长640曲60mm | 个 | 1 | 7.93 |  |  |
| 6 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长790mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长640mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防火帆布 | Φ1300mm-长250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢出风口防鼠网 | 1340*1700mm | 块 | 1 |  | 10*10mm | 201不锈钢 |
| 四、 | ④号设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1010mm | 节 | 1 | 6.42 | 1.0mm | 镀锌 |
| 2 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长500mm | 节 | 1 | 3.18 |  |  |
| 3 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1220mm | 节 | 14 | 107.8 |  |  |
| 4 | 45°弯头 | 1250*1600mm | 个 | 3 | 27.36 |  |  |
| 5 | 90°弯头 | 1250*1600-R=400*400mm | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
| 6 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长730mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防火帆布 | Φ1300mm-长250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢出风口防鼠网 | 1340*1700mm | 块 | 1 |  | 10*10mm | 201不锈钢 |
| 五、 | ⑤号设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1010mm | 节 | 1 | 6.42 | 1.0mm | 镀锌 |
| 2 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长600mm | 节 | 1 | 3.47 |  |  |
| 3 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长980mm | 节 | 1 | 5.66 |  |  |
| 4 | 共板法兰风管 | 1250*1600mm长1220mm | 节 | 16 | 123.2 |  |  |
| 5 | 45°弯头 | 1250*1600mm | 个 | 3 | 27.36 |  |  |
| 6 | 90°弯头 | 1250*1600-R=400*400mm | 个 | 1 | 14.25 |  |  |
| 7 | 曲头 | 1250*1600mm长600向下曲100mm | 个 | 1 | 7.93 |  |  |
| 8 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长490mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 方变圆 | 1250*1600变Φ1300mm长700mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防火帆布 | Φ1300mm-长250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢出风口防鼠网 | 1340*1700mm | 块 | 1 |  | 10*10mm | 201不锈钢 |
| 六、 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 风机刷漆 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 拆除旧风管 | 搬运至一楼指定位置 | 平方 | 868.79 |  |  |  |
| 4 | 运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 消防排风管 |
| 一、 | ①号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 800*500mm长860曲210mm | 个 | 1 | 7.57 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管 | 800*500长320mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火帆布 | Φ700mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 60°弯头 | Φ700mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 方变圆 | 800*500变Φ700mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防虫网 | 750*750mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ700mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | ②号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 800*500mm长1050mm | 节 | 1 | 7.06 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管 | 800*500mm长320mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道处封堵 | 900*600长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 方变圆 | 800*500变Φ700mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火帆布 | Φ700mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 60°弯头 | Φ700mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防虫网 | 750*750mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ700mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、 | ③号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 800*500mm曲205长600mm | 个 | 1 | 7.5 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管 | 800*500mm长330mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 方变圆 | 800*500变Φ700mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火帆布 | Φ700mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 60°弯头 | Φ700mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防虫网 | 750*750mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ700mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四、 | ④号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 1000*250mm长1170mm | 节 | 1 | 2.93 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管 | 1000*250mm长1220mm | 节 | 24 | 73.2 |  |  |
| 3 | 风管 | 1000*250mm长460mm | 节 | 1 | 32.94 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 4 | 90°弯头 | 1000*250mm水平弯R=280 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 变径 | 1000*400变1000*250长600mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变径 | 1000*400变1000*250长1200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 曲头 | 1000*250曲70mm-长1060mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 三通 | 1250*400-1000*400长1390mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 风管 | 1250*400mm长300mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风管穿管道井处封堵 | 1100*350mm长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防火帆布 | Φ800mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢防虫网 | 850*850mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 13 | 60°防雨弯头 | Φ800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 方变圆 | 1250*400变Φ800mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 法兰 | Φ800mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五、 | ⑤号机 |  |  |  |  | / |
| 1 | 风管 | 800*500mm-长360mm | 节 | 1 | 2.74 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm-长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 800*500mm变Φ800mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防虫网 | 850*850mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火帆布 | Φ800mm长240mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ800mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 六、 | ⑥号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 640*350-600*600曲120长700mm | 个 | 1 | 4.98 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 60°防雨弯头 | 330*330mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道井处封堵 | 720*420长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火帆布 | 周长2400mm长220mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防虫网 | 400*380mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 七、 | ⑦号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 800*500mm长400mm | 节 | 1 | 2.84 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火帆布 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 八、 | ⑧号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 800*500mm曲300长1000mm | 个 | 1 | 7.87 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管 | 800*500mm长260mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防火帆布 | Φ650mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 九、 | ⑨号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 800*500mm长310mm | 节 | 1 | 2.6 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火帆布 | Φ650mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十、 | ⑩号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 1000*400mm长1220mm | 节 | 34 | 116.14 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 1000*250mm长1220mm | 节 | 9 | 27.45 |  |  |
| 3 | 直管 | 1000*400mm长860mm | 节 | 1 | 61 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 4 | 三通 | 1250*400变1000*400长1380mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 三通 | 1000*400变1000*400长1380mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变径 | 1000*400变1000*250长600mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 曲头 | 1000*400变1000*250长900mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 水平曲头 | 1000*250曲50长500mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 直管 | 1000*250mm长570mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 10 | 曲头 | 1000*250曲1100长1700mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 曲头 | 1000*250曲1100长1180mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 大小头 | 1000*400变1000*250长600mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 曲头 | 1000*250mm曲80长840mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 直管 | 1250*400长300mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 15 | 风管穿管道井处封堵 | 1100*350长600mm | 节 | 2 |  |  |  |
| 16 | 60°防雨弯头 | Φ800mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 方变圆 | 1250*400变800mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防火帆布 | Φ800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢防虫网 | 850*850mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | 法兰 | Φ800mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十一、 | ⑪ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 1000*640mm长300mm | 节 | 1 | 3.2 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 1100*750长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 1000*640变Φ800mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火帆布 | Φ800mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防虫网 | 850*850mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ800mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十二、 | ⑫ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方变圆 | 1250*500变Φ900mm长380mm | 个 | 1 |  | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 60°防雨弯头 | Φ900mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防火帆布 | Φ900mm长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢防虫网 | 950*950mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 风管穿管道井处封堵 | 1400*600长600mm | 节 | 1 | 2.4 |  |  |
| 6 | 法兰 | Φ900mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十三、 | ⑬ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 500*800曲310mm长1020mm | 节 | 1 | 7.56 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 500*800长160mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 方变圆 | 500*800变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火帆布 | Φ650mm长190mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十四、 | ⑭ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 800*500mm长1810mm | 节 | 1 | 12.47 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 800*500mm长615mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 直管 | 800*500mm长490mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水平弯头 | 800*250mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 6 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十五、 | ⑮ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 800*250长320mm | 节 | 1 | 2.47 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火帆布 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十六、 | ⑯ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 800*500长1890mm | 节 | 1 | 13.16 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 800*500长980mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水平弯头 | 800*500mm_R=250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 风管穿管道井处封堵 | 900*600mm长600 | 节 | 1 |  |  |  |
| 5 | 方变圆 | 800*500变Φ650mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 60°防雨弯头 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防火帆布 | Φ650mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢防虫网 | 700*700mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | Φ650mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十七、 | ⑰ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲头 | 650*330变800*330曲850长1100mm | 个 | 1 | 9.76 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 800*330长340mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风管穿管道井处封堵 | 750*430长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 方变圆 | 800*330变Φ550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 60°防雨弯头 | Φ550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火帆布 | Φ550mm-长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防虫网 | 600*600mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 法兰 | Φ550mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十八、 | ⑱ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 700*700mm长310mm | 节 | 1 | 2.79 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 800*800长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 700*700变Φ750mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ750mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火帆布 | Φ750mm-长200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防虫网 | 800*800mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ750mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 十九、 | ⑲ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 1600*400mm长320mm | 节 | 1 | 4.08 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 1600*400mm长700mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 方变圆 | 1600*400变950mm长300mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 60°防雨弯头 | Φ950mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防虫网 | 1000*1000mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铁皮瓦开孔、补孔 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ950mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二十、 | ⑳ 号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变径 | 1000*500变800*680长1000mm | 个 | 1 | 5.04 | 1.0mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 风管穿管道井处封堵 | 1100*600mm-长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
|  | 60°防雨弯头 | 400*400mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防火帆布 | 周长1480mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢防虫网 | 500*500mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二十一、 | ㉑号机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 630*330mm-长900mm | 节 | 1 | 11.18 | 0.8mm | 镀锌共板法兰 |
| 2 | 直管 | 630*330mm-长2300mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 3 | 直管 | 630*330mm-长410mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 | 630*330mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 风管穿管道井处封堵 | 700*430mm长600mm | 节 | 1 |  |  |  |
| 6 | 方变圆 | 630*330变Φ550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰 | Φ550mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 防火帆布 | Φ550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢防虫网 | 600*600mm | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二十二 | 拆旧管、旧风机刷油漆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧消防圆桶风机 | 重新刷绿色油漆 | 台 | 21 |  |  |  |
| 2 | 拆旧管 | 约500平方 | 项 | 1 |  |  |